Документация к закупке « Насос конденсатный 1КС 50-55»

- Наименование - Насос конденсатный 1КС 50-55

- Способ закупки – открытый аукцион.

- Показатели качества предмета договора:

Насос конденсатный 1КС 50-55 - Горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным секционным многоступенчатым насосом с односторонним расположением рабочих колес и предвключенным шнеком. Насосы предназначены для перекачивания водного конденсата с тем-рой до 160 Гр.С, рН от 6,8 до 9,2 с содержанием твердых включений, концентрацией до 5 мг/литр с максимальным размером 0,1 мм. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала - сальниковое с подводом охлаждающей жидкости.

1Кс 50-55а-агрегат с параметрами:    - подача от 25 до 58

- напор от 52 до 37

| Параметр 1Кс 50-55 | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача | Q | 50 | м3/час |
| Напор | H | 55.00 | м |
| Частота вращения | n | 2950 (49) | об/мин (сек-1) |
| Максимальная потребляемая мощность | N | 14.00 | кВт |
| Допускаемый кавитационный запас |  | 1.60 | м, не менее |
| Масса насоса | m | 225 | кг |

### Графическая характеристика насоса 1КС 50-55

Характеристика насоса (агрегата) 1КС 50-55
Частота вращения 49 с -1 (2950 об/мин)
Жидкость - вода плотностью 1000 кг/м3
* - данные для насоса

### Габаритный чертеж насоса 1КС 50-55

| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | D | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 | 395 | 255 | 160 | 280 | 435 | 280 | 200 | 300 | 440 | 370 | 180 | 455 | 200 | 20 | 245 | 210 |

| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | d | d1 | d2 | b | h | n | n1 | l | Масса.кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 24 | 30 | 18 | 10 | 33 | 8 | 8 | 80 | 225 |

### Габаритный чертеж агрегата 1КС 50-55

| Двигатель | Мощность. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | В | В1 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР180М2 | 30 | 1880 | 1100 | 1385 | 140 | 385 | 455 | 25 | 120 | 23 | 95 | 123.5 | 455 | 275 | 255 |

| В3 | Н | Н1 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | n | n1 | D | Масса. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | 620 | 360 | 245 | 210 | 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 8 | 8 | 18 | 550 |

4.Место, условия и срок поставки товара: Свердловская обл. г.Асбест, Центральный  склад ОМТС  ул.Промышленная 19, до 10 мая 2015г.

5.Начальная максимальная цена –200 000 рублей за единицу.

6.Заявка на участие в аукционе должна соответствовать Приложениями № 1.

7.Заявки подавать в срок до 10.00 местного времени 20.04.2015г. по адресу:624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, Руководителю  или в форме электронного документа на e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru

8.Условием допуска к участию в аукционе является соответствующее оформление заявки на участие в аукционе.

9.Подведение итогов аукциона состоится 20.04.2015г. в 13.00 по местному времени по адресу: Свердловская обл. г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

10.Главным критерием оценки победителя аукциона, при равных технических и качественных характеристиках, является наименьшая цена, предложенная участниками аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ.

Уважаемые Господа,

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» МО г.Асбест извещает о начале процедуры закупки нового Насоса конденсатного 1КС 50-55 Способ закупки - открытый аукцион.

- Адрес предприятия: 624260 Свердловская обл., г.Асбест, ул.Войкова 68-а, тел/факс: (34365)74775, тел: (34365)74785, e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru.

- Предмет Закупки: Насос конденсатный 1КС 50-55  Количество: 1 единица.

- Место поставки товара Доставка до базы заказчика: Свердловская обл. г.Асбест, Центральный склад ОМТС  ул.Промышленная 19.

- Начальная максимальная цена 1-ой единицы – 200 000рублей.

- Заявки на участие в аукционе принимаются до 10.00 ч. местного времени 20.04.2015г. по адресу Заказчика, в соответствии с Приложениями №.1 или в форме электронного документа

e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru  заявка должна быть подписана ЭЦП

- Рассмотрение предложений (заявок) участников закупки состоится 20.04.2015г. в 11.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

- Подведение итогов аукциона состоится 20.04.2015г. в 13.00 ч. местного времени по адресу: г.Асбест, ул.Войкова 68-а.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Полное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест Юридический адрес: 624260, г.Асбест, Свердловской обл. ул.Войкова, д.68 «а» Почтовый адрес: 624260, г.Асбест, Свердловской обл., ул.Войкова, д.68 «а» Тел./факс: (834365) 7-47-75 E-mail: myp_gorenergo@mail.ru Контактное лицо: Мешавкин Роман Валентинович, тел. (834365) 7-47-85 e-mail: o.s.gorenergo@yandex.ru |
| 2. | Вид торгов | Открытый аукцион |
| 3. | Предмет аукциона | Приобретение нового Насос конденсатный 1КС 50-55 (или эквивалент) |
| 4. | Финансовые условия |  |
|  | 4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 200 000 рублей |
|  | 4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | В соответствии с приложением |
|  | 4.3. Структура цены договора (порядок формирования цены) | Цена должна быть сформирована с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
|  | 4.4. Источник финансирования | Собственные средства |
|  | 4.5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг | 50% после заключения договора, 50% в течении 30 календарных дней после поставки товара и подписания акта приемки счет фактуры и накладной |
|  | 4.6. Валюта расчета и платежей | Российский рубль. |
| 5 | Количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ | Требования Заказчика к поставляемым товарам согласно Техническому заданию |
| 6 | Срок заключения договора | В течении 10 календарных дней со дня опубликования результатов на официальном сайте zakupki.gov.ru |

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

1.  Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

2. К участию в аукционе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Претендовать на победу в данном аукционе может Участник, отвечающий следующим требованиям:

а) обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

б) иметь устойчивое финансовое положение, не находящиеся в процессе банкротства и (или) в процессе ликвидации;

в) на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест;

г) обладать всеми необходимыми для выполнения договора лицензиями, видами ресурсов, компетентностью, квалификацией.

4.Потенциальный поставщик и его афилированное лицо не имеют права участвовать в одном  аукционе (лоте).

5.Поставщик вправе подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности  посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов РК в размере, равном 100 процентов от суммы проводимых закупок:

-вместе с заявкой на участие в аукционе, обеспечение исполнения договора предоставляется на срок, установленный в аукционной документации для полного исполнения обязательств по договору о закупках;

-на этапе определения его соответствия квалификационным требованиям при осуществлении  закупки способом из одного источника на срок, достаточный для полного исполнения обязательств по договору о закупке.

6.Потенциальный поставщик в случае предоставления им неполной или недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в процессе закупок, включается в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке установленном законом.

ДОКУМЕНТЫ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Для участия в аукционе участник подает заявку, составленную по форме согласно «Приложению 1» к настоящей аукционной документации, с приложением следующих документов:

2. Опись входящих в состав заявки документов к настоящей аукционной документации.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника к настоящей аукционной документации.

4. Заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

5. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации.

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за три месяца до объявления аукциона.

8. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

9. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе аукционной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую аукционную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

10. Аукционная заявка должна быть представлена организатору аукциона в двух конвертах. На внешнем конверте указывается предмет аукциона. Во внешний конверт вкладываются  внутренний конверт - с оригиналом аукционной заявки. На внутреннем конверте указывается наименование, организационно - правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон, либо в виде электронного документа на электронный адрес  O.S.GorEnergo@yandex.ru подписанное ЭЦП.

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Приложение №1 – Заявка-предложение на участие в открытом аукционе на право заключить договор.

Опись документов

Доверенность

Анкета участника размещения заказа

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) Спецификация

| Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе:

Поставка - Насос конденсатный 1КС 50-55 для нужд МУП «Горэнерго»

_____________________________________________________________________________

(предмет аукциона)

Настоящим _________________________________________________________ (наименование организации или ФИО участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в аукционе нами представляются следующие документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подпись участника размещения заказа

(его уполномоченного лица)

____________________________           _____________

ФИО				подпись

На бланке организации

Дата, исх.номер

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №____

г. ___________________________________________________________________________

(число, месяц, год выдачи доверенности прописью)

Организация – участник размещения заказа________________________________________

(наименование организации)

доверяет______________________________________________________________________

(ФИО, должность)

_____________________________________________________________________________

паспорт серии________________________ №__________

выдан____________________________________________________ «______»

представлять интересы________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых МУП «Горэнерго» МО г.Асбест.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись___________________________                ___________________________удостоверяем.

(ФИО удостоверяемого)		             (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» __________________________года.

Руководитель организации _______________________        ___________________

(подпись)		                ФИО

М.П.

Техническое задание

Новый Насос конденсатный 1КС 50-55 количество – 1 единица

Насос конденсатный 1КС 50-55 - Горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным секционным многоступенчатым насосом с односторонним расположением рабочих колес и предвключенным шнеком. Насосы предназначены для перекачивания водного конденсата с тем-рой до 160 Гр.С, рН от 6,8 до 9,2 с содержанием твердых включений, концентрацией до 5 мг/литр с максимальным размером 0,1 мм. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала - сальниковое с подводом охлаждающей жидкости.

1Кс 50-55а-агрегат с параметрами:

- подача от 25 до 58

- напор от 52 до 37

| Параметр 1Кс 50-55 | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача | Q | 50 | м3/час |
| Напор | H | 55.00 | м |
| Частота вращения | n | 2950 (49) | об/мин (сек-1) |
| Максимальная потребляемая мощность | N | 14.00 | кВт |
| Допускаемый кавитационный запас |  | 1.60 | м, не менее |
| Масса насоса | m | 225 | кг |

### Графическая характеристика насоса 1КС 50-55

Характеристика насоса (агрегата) 1КС 50-55
Частота вращения 49 с -1 (2950 об/мин)
Жидкость - вода плотностью 1000 кг/м3
* - данные для насоса

### Габаритный чертеж насоса 1КС 50-55

| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | D | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 | 395 | 255 | 160 | 280 | 435 | 280 | 200 | 300 | 440 | 370 | 180 | 455 | 200 | 20 | 245 | 210 |

| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | d | d1 | d2 | b | h | n | n1 | l | Масса.кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 24 | 30 | 18 | 10 | 33 | 8 | 8 | 80 | 225 |

### Габаритный чертеж агрегата 1КС 50-55

| Двигатель | Мощность. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | В | В1 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР180М2 | 30 | 1880 | 1100 | 1385 | 140 | 385 | 455 | 25 | 120 | 23 | 95 | 123.5 | 455 | 275 | 255 |

| В3 | Н | Н1 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | n | n1 | D | Масса. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | 620 | 360 | 245 | 210 | 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 8 | 8 | 18 | 550 |

ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Наименование – Насос конденсатный 1КС 50-55

- Способ закупки – открытый аукцион.

- Показатели качества предмета договора:

| Наименование показателя | Требуемое значение (заполняется заказчиком) | Предложение участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная максимальная цена | 200 000 |  |  |
| Год выпуска | не ранее 2014г |  |  |
| Шасси |  |  |  |
| Место и условия поставки товара | Свердловская обл. г.Асбест, Центральный склад ОМТС ул.Промышленная 19 до 10 мая 2015г. |  |  |
| Срок (период) поставки товаров | До 10 мая 2015г. |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг | 50% после заключения договора, 50% в течении 30 календарных дней после поставки товара и подписания акта приемки, счет фактуры и накладной |  |  |
| Начальная максимальная цена | 200 000 рублей за единицу |  |  |

ДОГОВОР

поставки

город Асбест	           ________ 2014 г.

________________в лице________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»

с одной стороны, и Муниципальное  унитарное предприятие  «Горэнерго» МО город Асбест, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Жилякова Максима Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по тексту договора совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

- Поставщик в рамках настоящего договора обязуется поставить новый Насос конденсатный 1КС 50-55  (далее именуемый - Товар) в количестве 1 единица, а Покупатель - принять Товар и оплатить его в согласованные сроки.

- 1.2Поставка товара Свердловская обл. г.Асбест, Центральный склад ОМТС ул.Промышленная 19,  до 10 мая 2015г.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара составляет ________ руб.___ коп. за единицу.(_________ ).

2.2.Покупатель обязуется произвести оплату за поставляемый Товар, на основании соответствующих финансовых документов, безналичным платежом на расчетный счет Поставщика аванс 50% в течении трех дней после подписания договора, 50% в течении тридцати календарных дней после поставки товара и подписания акта приемки, счет фактуры и накладной

2.3.	Покупатель уплачивает Поставщику цену договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет, либо иным другим способом, согласованным Сторонами, и
не противоречащим действующему законодательству РФ.

3. Обязательства сторон

  - Поставщик обязуется поставить Товар надлежащего качества, надлежаще
сертифицированный, соответствующий государственным стандартам и иным
нормативным требованиям, а также условиям настоящего договора.

- Поставщик обязуется передать вместе с Товаром необходимую документацию к нему.

- Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок до 10 мая 2015г.

- Поставщик обязан: Поставить в адрес Заказчика Товар, отвечающий требованиям и условиям Заказчика, по цене, в количестве, ассортименте техническому заданию (приложение 1) на поставку Товара  к настоящему договор, а также в комплекте с документацией, относящейся к Товару, включающий в себя:

- оригинал паспорта технического средства;

- акт приема-передачи;

- товарную накладную;

- счет-фактуру;

- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта) автомобилей.

Непредставление Заказчику любого из упомянутых документов означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Покупателя от подписания акта о приеме- передаче.

Товар считается поставленным с момента подписания акта приема-передачи Товара и проставления Представителем Покупателя на товарно-транспортных накладных отметки (оригинальной подписи и печати) о получении Товара.

Гарантировать соответствие поставляемого Товара требованиям и условиям Покупателя.

3.5. Известить Представителя Покупателя в письменной форме о поставке Товара с указанием даты и времени поставки.

  - Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходит к Покупателю в момент подписания представителем Покупателя приемо-сдаточных документов.

3.7. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию завода-изготовителя на Товар на срок не менее 12 месяцев

3.8 Покупатель обязуется оплатить цену Товара в размере и порядке, согласованных Сторонами в рамках настоящего договора.

3.9. Покупатель обязуется при получении Товара произвести его приемку по количеству и качеству, после чего подписать Акт приема-передачи товара.

- Ответственность сторон

- За неисполнение, либо не надлежащее исполнение взятых на себя договорных обязательств, Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- За нарушение сроков поставки оплаченного Товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.

- В случае недопоставки Товара по количеству Поставщик обязуется в срок не позднее 15 календарных дней осуществить поставку недопоставленного ранее Товара с возмещением за свой счет всех связанных с допоставкой расходов.

- В случае поставки не качественного Товара Поставщик обязуется в разумный срок за свой счет осуществить поставку Товара, соответствующего по своим качественным характеристикам договорным обязательствам, либо, по согласованию с Покупателем, снизить стоимость поставленного Товара, по первому требованию возвратив Покупателю часть денежных средств, уплаченных им ранее за Товар.

4.5.	Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, подлежат
разрешению Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - в
судебном порядке.

4.6.	Претензионный порядок досудебного разрешения споров и разногласий для Сторон
настоящего договора обязателен.

4.7.	Стороны не несут ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение договорных обязательств оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

- Прочие условия

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обязательств каждой из Сторон в полном объеме.

- Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

- Если одна из Сторон изменит свой адрес, банковские реквизиты и любые иные реквизиты, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента фактического изменения, в связи с чем данная Сторона несет ответственность за негативные последствия неисполнения этого обязательства.

5.4.	По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

5.5.	Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6  Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МУП «Горэнерго» МО г.Асбест

Юридический адрес: 624260, г.Асбест,

Свердловской обл. ул.Войкова, д.68 «а»

Наименование банка: Уральский банк ОАО

«Сбербанк России»  г.Екатеринбург

Расчетный счет: 40702810616390100399

Кор.счет: 30101810500000000674

БИК 046577674

ИНН/КПП 6603002457/ 660301001

Директор

_________________

М.П.

Директор

_________________

М.П.

Техническое задание

Новый Насос конденсатный 1КС 50-55  количество – 1 единица

Насос конденсатный 1КС 50-55 - Горизонтальный электронасосный агрегат с центробежным секционным многоступенчатым насосом с односторонним расположением рабочих колес и предвключенным шнеком. Насосы предназначены для перекачивания водного конденсата с тем-рой до 160 Гр.С, рН от 6,8 до 9,2 с содержанием твердых включений, концентрацией до 5 мг/литр с максимальным размером 0,1 мм. Материал проточной части - чугун. Уплотнение вала - сальниковое с подводом охлаждающей жидкости.

1Кс 50-55а-агрегат с параметрами: 
- подача от 25 до 58 
- напор от 52 до 37

| Параметр 1Кс 50-55 | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача | Q | 50 | м3/час |
| Напор | H | 55.00 | м |
| Частота вращения | n | 2950 (49) | об/мин (сек-1) |
| Максимальная потребляемая мощность | N | 14.00 | кВт |
| Допускаемый кавитационный запас |  | 1.60 | м, не менее |
| Масса насоса | m | 225 | кг |

### Графическая характеристика насоса 1КС 50-55

Характеристика насоса (агрегата) 1КС 50-55
Частота вращения 49 с -1 (2950 об/мин)
Жидкость - вода плотностью 1000 кг/м3
* - данные для насоса

### Габаритный чертеж насоса 1КС 50-55

| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | D | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 | 395 | 255 | 160 | 280 | 435 | 280 | 200 | 300 | 440 | 370 | 180 | 455 | 200 | 20 | 245 | 210 |

| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | d | d1 | d2 | b | h | n | n1 | l | Масса.кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 24 | 30 | 18 | 10 | 33 | 8 | 8 | 80 | 225 |

### Габаритный чертеж агрегата 1КС 50-55

| Двигатель | Мощность. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | В | В1 | В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АИР180М2 | 30 | 1880 | 1100 | 1385 | 140 | 385 | 455 | 25 | 120 | 23 | 95 | 123.5 | 455 | 275 | 255 |

| В3 | Н | Н1 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | n | n1 | D | Масса. кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | 620 | 360 | 245 | 210 | 184 | 176 | 125 | 195 | 160 | 133 | 121 | 80 | 8 | 8 | 18 | 550 |